## Slide 1: CNC 3-osé obrábění – SLV EDU školní frézka

## Slide 2: Základní informace
Stroj SLV EDU
univerzální frézka určená pro obrábění široké škály materiálů od dřeva přes plasty, kompozity až po Al slitiny
najde uplatnění ve výukovém odvětví, prototypových dílnách, u výrobců elektroniky pro obrábění tištěných spojů, obrábění forem a modelového zařízení

## Slide 3: Základní informace
má vysokootáčkové vřeteno IMT s pneumatickým uvolněním nástroje s kuželovou dutinou ISO20/ER16, které umožňují upnutí nástrojů až do průměru 10 mm
Stroj SLV EDU

## Slide 4: Základní informace
má automatický zásobník nástrojů ATCH-9, který výrazně zproduktivní obráběcí proces
má velmi pokročilý TOOL MANAGER, který umožňuje nejen používání nástrojů osazených v zásobníku, ale také ručních nástrojů a to v libovolné kombinaci
Má pracovní stůl opatřený upínacími otvory M8 v rastru 50 x 50 mm s osazením pro zarážky umožňuje variabilní upnutí libovolného obrobku nebo upínače
Stroj SLV EDU

## Slide 5: Základní informace
má řídicí systém Arem Pro s ručním kolečkem poskytující uživateli intuitivní ovládání a mnoho obslužných funkcí, které výrazně usnadňují seřízení stroje před samotným obráběním
má možnost přepínání do mnoha světových jazyků (např. EN, D, F, I, SP, RU, CZ, PL, FI aj.)
https://www.cncstroj.cz/userfiles/file/SLV%20EDU%20ke%20sta%C5%BEen%C3%AD/%C5%98%C3%ADdic%C3%AD%20syst%C3%A9m%20n%C3%A1vod%20Arem%20Pro.pdf
Stroj SLV EDU

## Slide 6: Základní informace
Stroj SLV EDU – technická data
Servomotory | TG Drives | 
Osa X | 1,15 | Nm
Osa Y | 1,15 | Nm
Osa Z | 1,15 | Nm
Rozsah pojezdu |  | 
Osa X - sáně | 365 | mm
Osa Y - příčník | 400 | mm
Osa Z - vřeteník | 185 | mm
Pracovní stůl |  | 
Rozměry | 476 x 400 | mm
Upínací systém | Závit M8 v rastru 50 x 50 | mm

## Slide 7: Základní informace
Stroj SLV EDU – technická data
Polotovar -obrobek |  | 
Materiál polotovaru | AL slitiny, plast, umělé dřevo | 
Maximální rozměr polotovaru | 400 x 350 x 160 | mm
Vřeteno IMT |  | 
Upínací rozhraní | Upínací kužel ISO20 / BT20 | 
Výkon (S1 - 100%) / (S6 - 40%) | 1,9 / 2,5 | kW
Rozsah otáček | 100 - 24 000 | min-1
Kroutící moment | 0,8 | Nm
Min / Max vzálenost vřetene od stolu | 65 / 250 | mm

## Slide 8: Základní informace
Stroj SLV EDU – technická data
Zásobník nástrojů | ATCH - 9 | 
Počet nástrojových lůžek | 9 | ks
Posuvy |  | 
Pracovní posuv | 0 - 20 000 | mm/min
Rychloposuv | 0 - 20 000 | mm/min
Přesnost |  | 
Odměřovací systém | absolutní | 
Opakovatelná přesnost | +/- 0,005 | mm
Geometrická přesnost | +/- 0,05 | mm
Rozměry a hmotnosti |  | 
Rozměry stroje základní (V x Š x H) | 2000 x 770 x 940 | mm
Rozměry stroje přepravní (V x Š x H) | 2050 x 1510 x 1200 | mm
Rozměry stroje s doplňky (V x Š x H) | 2000 x 1510 x 940 | mm
Hmotnost stroje | 300 | kg

## Slide 9: Základní informace
Stroj SLV EDU – technická data
Připojení na el. síť |  | 
Napájení | 1 x 230 / 50 (60) | VAC / Hz
Příkon | 3 | kW
Jištění | 1 x 16 | A
Přípojení na tlakový vzduch |  | 
Požadovaný tlak vzduchu na vstup do stroje | 6 - 10 | bar
Požadavky na stlačený vzduch | suchý a filtrovaný | 
Kolísání tlaku | +/- 10 | %
Spotřeba vzduchu | 120 | l/min
Připojovací šroubení | rychlospojka 1/8" | 

## Slide 10: Základní informace